УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

администрации Троицкого сельского поселения  Новохоперского муниципального

района Воронежской области

от   « 21 » октября 2016 г.  № 111

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области

на период 2016-2036 годы

Оглавление

1.Паспорт программы	3

2. Характеристика Троицкого сельского поселения	6

3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, программы развития.	8

3.1. Водоснабжение	8

3.2. Водоотведение и очистка сточных вод	8

3.3. Газификация	9

3.4.   Твердые бытовые отходы	9

3.5. Электроснабжение	10

3.6. Охрана окружающей среды	10

4. Реализация программы	12

6. Ожидаемые результаты	12

7. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.	13

Приложение 1	14

# 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Троицкого сельского поселения на 2016-2036 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» |
| Разработчик программы | Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области |
| Ответственный исполнитель | Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области |
| Контроль за реализацией программы | Глава Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Троицкого сельского поселения. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 9 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало – 2016 год Окончание – 2036 год |
| Объемы и источники финансирования | Прогнозируемый объем финансирования Программы: 104125 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства федерального и областного бюджетов, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; показатели воздействия на окружающую среду. |

# 2. Характеристика Троицкого сельского поселения

Троицкое сельское поселение Новохоперского муниципального района образованно в 2005 году объединением Старожильского и Московского сельских советов села Троицкого. Поселение граничит с Ярковским, Новопокровским, Краснянским сельскими поселениями, городским поселением – город Новохоперск Новохоперского муниципального района, Листопадовским и Кутковским сельскими поселениями Грибановского муниципального района.

От районного центра Троицкое поселение удалено на 30 километров, от областного центра (Воронеж) расположено в 200 километрах. По территории поселения протекает река Савала.

В поселении имеется сеть автомобильных дорог с твердым покрытием.

Структура экономики поселения выглядит следующим образом:

- Территория поселения – 211,3 км2 (8,5% территории района);

- Численность населения по предварительным данным переписи 2010 года по состоянию на 01.01.2011г. составляет 1994 человек (4,9% от общей численности населения района, 8,7% от числа сельского населения района);

- доля пенсионеров в общей численности населения составляет 38,8%;

- занято в экономике поселения 820 человек;

- плотность населения очень низкая - 10 человек на 1 кв.км., что почти в 2 раза ниже средне районного уровня (17,1 чел. на 1 кв. км.);

- административным центром поселения является с. Троицкое, удаленное от районного центра – города Новохоперск  на 30 километров.

В состав поселения входят 2 населенных пункта – с. Троицкое и п. Новоржавец.

В настоящее время Троицкое сельское поселения является административно-территориальной единицей Новохоперского муниципального района Воронежской области. Органы местного самоуправления Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района осуществляют деятельность по решению социально-экономических вопросов в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района.

Структуру органов местного самоуправления составляют:

- Совет народных депутатов Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области – представительный орган Троицкого сельского поселения;

- глава Троицкого сельского поселения;

- администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского  муниципального района Воронежской области - исполнительно-распорядительный орган Троицкого сельского поселения;

Климатические условия

Климат на территории Троицкого сельского поселения Новохоперского района умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Годовой приток суммарной солнечной радиации на территории поселения составляет 96 ккал/см2. Радиационный баланс (приходо-расход лучистой энергии) на территории почти 8 месяцев в году положительный. Наибольшее значение его наблюдается в июне, наименьшее в декабре – январе. Наибольшее число без солнца приходится на зиму – за сезон таких дней отмечается от 50 до 55. Максимум числа дней без солнца наблюдается в декабре – до 22 в месяц.

Среднегодовая температура воздуха составляет + 5,5°С. Средние из абсолютных максимальных температур составляют +36°С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -29°С. Максимальная плюсовая температура в летний период достигает +40°С, а абсолютный минимум -37°С.

Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода от 227 до 233 дней. Максимальная глубина промерзания почвы – 124 см.

Годовая сумма осадков на территории составляет 450 - 500 мм. От 62% до 70% годовой суммы осадков выпадает за теплый период. Средняя дата появления снежного покрова – 14 ноября, схода 31 марта. Число дней со снежным покровом составляет в среднем до 120. Высота снежного покрова достигает максимума в конце февраля и составляет в среднем 21 см. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

В среднем относительная влажность воздуха на территории почти однородна и зависит от господствующей воздушной массы. Среднегодовая относительная влажность равна 68-70%. В годовом ходе наибольшие её значения (80% и более) отмечаются в холодный период (53-55 дней за сезон).

В течение года преобладают средние скорости ветра.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 26-28°. Сумма осадков за этот период составляет 230-270 мм.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах, – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

# 3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, программы развития.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Троицкого сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

## 3.1. Водоснабжение

Основным источником водоснабжения Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района являются подземные воды. Централизованного водоснабжения в поселении нет. Население для водоснабжения пользуется  в основном частными скважинами и колодцами. Качество исходной воды по основным параметрам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Основные направления развития системы водоснабжения:

- строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода.

Это позволит решить следующие задачи:

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

-  ликвидация дефицита воды в отдельных населенных пунктах;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

-  повышение степени очистки и качества воды.

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1)  введение в эксплуатацию сетей и сооружений водоснабжения;

2) экономия финансовых и энергетических ресурсов;

3) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

4)    обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей;

## 3.2. Водоотведение и очистка сточных вод

В Троицком  сельском поселении отсутствуют очистные сооружения.

Канализование жилого фонда поселения не организовано. Дома частного сектора оборудованы  надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

При застройке планируемых территорий жилой застройки, развитии промышленного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.

Основные направления модернизации системы водоотведения:

- Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохранных зонах.

- Установка локальных очистных сооружений на производственных предприятиях поселения, осуществляющих сброс сточных вод

Результаты реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения:

1). Повышение надежности системы водоотведения.

2). Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

3). Доведение качества сточных вод до утвержденных нормативов по "Предельно-допустимым сбросам (ПДС) веществ".

4). Снижение уровня аварийности.

5). Расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

6). Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы.

7).  Обеспечение очистки поверхностных стоков.

## 3.3. Газификация

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является ООО «Воронежрегионгаз».

В настоящее время в сельском поселении газифицировано магистральным природным газом все село Троицкое. Жители п. Новоржавец пока еще используют газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи, для отопления используются дровяные и угольные печи. В связи с малой численностью населения данного поселка перспектива его газификация неясна.

## 3.4.   Твердые бытовые отходы

Утилизация бытовых отходов в населенных пунктах поселения организованна. Отходы вывозятся на полигон ТБО ООО «Теплосеть Плюс».

## 3.5. Электроснабжение

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии.

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

1. Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

3.  Снижение потерь электроэнергии;

4. Снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

5.   Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

6. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

7. Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

## 3.6. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

-     снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- снижение загрязненности земель химическими веществами;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

- предупреждение любых видов браконьерства;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  поселения.

# 4. Реализация программы

Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Троицкого сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Троицкого сельского поселения, организации коммунального комплекса и подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава Троицкого сельского поселения.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

# 6. Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# 7. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2016 по 2036 гг. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому мероприятию приведены в приложении №1.

# Приложение 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Троицкого  сельского поселения

на период 2016-2036 годы

Сводный перечень программных мероприятий

| N п/п | Технические мероприятия | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018-2026 | 2027-2036 |
| 1 | ПИР системы водоснабжения | 3400 | 1700 | 1700 |  |
| 2 | Строительство системы водоснабжения | 100000 |  | 100000 |  |
| 3 | Установка светильников уличного освещения | 75 | 25 | 50 |  |
| 4 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | 350 |  | 200 | 150 |
| 5 | Устройство линий СИП установка приборов учета | 300 |  | 300 |  |